## Slide 1: Arsitektur dan Organisasi Komputer

## Slide 2: JADUAL KULIAH

## Slide 3: DESKRIPSI
Mata kuliah ini merupakan kuliah dasar sebagai bekal para mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana arsitektur dan organisasi suatu komputer

## Slide 4: Yang perlu untuk dipahami
evolusi dan kinerja computer dari generasi 1 sampai dengan 6,
struktur interkoneksi komponen computer yang dikenal dengan istilah sistem bus,
memori terutama, cache, internal dan eksternal memori,
modul I/O
CPU sebagai bagian komponen computer,
Operating System Support,
Computer arithmetic, memahami lebih dalam mengenai set intruksi seperti fungsi,
karakteristik, format dan teknik pengalamatannya.

## Slide 5: Proses pembelajaran
ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
pembelajaran mandiri
evaluasi :
    quiz,
    tugas rumah individu dan tugas kelompok langsung di sampaikan di kelas atau melalui e-mail,
    diskusi,
    keaktifan mahasiswa,
    ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

## Slide 6: Materi 1-7
Pertemuan-1 : Pendahuluan, Arsitektur dan Organisasi Komputer
Pertemuan-2 : Computer Evolution and Performance
Pertemuan-3 : Sistem Bus
Pertemuan-4 : Cache Memori
Pertemuan-5 : Memori Internal
Pertemuan-6 : Memori Eksternal
Pertemuan-7 : Aritmatika kompuuter
Pertemuan-8 : Ujian Tengah Semester

## Slide 7: Materi 9-15
Pertemuan-9 : set intruksi
Pertemuan-10 : Set intruksi : Mode dan Format Pengalamatan
Pertemuan-11 : Struktur dan fungsi CPU
Pertemuan-12 : CPU lanjut
Pertemuan-13 : RISC
Pertemuan-14 : Organisasi paralel
Pertemuan-15 : Logika digital
Pertemuan-16 : Ujian Akhir Semester

## Slide 8: materi
Pertemuan-1 : Pendahuluan, Arsitektur dan Organisasi Komputer
Pertemuan-2 : Computer Evolution and Performance
Pertemuan-3 : Sistem Bus
Pertemuan-4 : Cache Memori
Pertemuan-5 : Memori Internal
Pertemuan-6 : Memori Eksternal
Pertemuan-7 : Aritmatika kompuuter
Pertemuan-8 : Ujian Tengah Semester
Pertemuan-9 : set intruksi
Pertemuan-10 : Set intruksi : Mode dan Format Pengalamatan
Pertemuan-11 : Struktur dan fungsi CPU
Pertemuan-12 : CPU lanjut
Pertemuan-13 : RISC
Pertemuan-14 : Organisasi paralel
Pertemuan-15 : Logika digital
Pertemuan-16 : Ujian Akhir Semester

## Slide 9
Textbook:
1. Stalling, William. ( ). Computer Organization and Architecture 6th Edition. New York: McGraw-Hill.
Acuan/Referensi:
1. Englander, Irv. (2003). The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach. New York: John Wiley and Sons.
2. Hamacher, Carl. (2002). Computer Organization. New York: McGraww-Hill

## Slide 10
PROPORSI NILAI di atas akan ditentukan sbb:
Tugas+Kuis + Keaktifan 30%
UTS 30%
UAS 40%

## Slide 11: KONVERSI NILAI
Nilai A point 4 = 81 - 100
Nilai B+ point 3,5 =  75 – 80
Nilai B point 3 =  66 – 75
Nilai C+ point 2,5 =  61 – 65
Nilai C point 2 =  51 – 60
Nilai D point 1 =  31 – 50
Nilai E point 0 = < 30

## Slide 12: PENILAIAN
Nilai ditentukan berdasarkan
Kuis
Pekerjaan rumah (latihan)
Ujian Tengah Semester
Proyek dan Presentasi
Ujian Akhir Semester

## Slide 13: Pertemuan 1
PENDAHULUAN

## Slide 14: Organisasi Sistem Komputer
Koordinasi dari berbagai tingkat “abstraksi”
I/O system
Processor
Compiler
Operating
System
(Windows 98)
Application (Netscape)
Digital Design
Circuit Design
Instruction Set
Architecture
Datapath & Control
transistors
Memory
Hardware
Software
Assembler

## Slide 15
Abstraksi Sistem Komputer

## Slide 16: Konsep Abstraksi
Memudahkan bermacam “pengguna” memahami sistem komputer sesuai tingkat kebutuhannya (yang berbeda-beda):
  end-user:
    menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugasnya
    butuh aplikasi yang merepresentasikan alat bantu penyelesaian tugasnya
  pemrogram aplikasi:
    menggunakan development tools untuk membuat program aplikasi
    butuh model sistem komputer tanpa bergantung pada jenis komputer secara spesifik
  pemrogram sistem:
    membuat program sistem
    butuh model sistem komputer tanpa bergantung pada implementasi komponen-komponen perangkat keras

## Slide 17: Tingkat-tingkat Abstraksi Sistem Komputer
Application S/W
  MS Word  computer as electronic type-writer
  MS Excel  computer as electronic calculator
System S/W
  Compiler  komputer sebagai penerjemah (sumber program dieksekusi)
  Sistem Operasi  komputer sebagai mesin yang menjalankan program, menyimpan file, mencetak file untuk konten printer, berkomunikasi dengan komputer lain
Instruction Set
  Apa dasar operasi dapat dilakukan
  Apa, dimana, dan bagaimana data dapat disimpan & diambil di / dari memori
  Bagaimana data akan ditukar dengan dunia "luar"
Computer H/W
  The 5 components: Datapath, Control, Memory, Input, Output

## Slide 18
Bahasa Pemrograman

## Slide 19: Tingkat-tingkat Bahasa Pemrograman
A dw 25
B dw 8
C resw 1
mov eax, [A]
mov ebx, [B]
add eax, ebx
mov [C], eax
High Level Language Program (e.g., C)
Assembly Language Program
Machine Language Program (80x86)
Control Signal Specification
Compiler
Assembler
Machine Interpretation
A = 25;
B = 8;
C = A * B;
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
°
°

## Slide 20: Komponen-komponen Komputer
KEYBOARD: to input command/data
MONITOR: to output data
SPEAKER: to output data
“CPU”: to process command & data
MOUSE: to input command/data
DISK: to input/output data

## Slide 21: 5 Komponen Utama Komputer
Processor
(active)
Computer
Control
(“brain”)
Datapath
(“brawn”)
Memory
(passive)
(where
programs,
data
live when
running)
Devices
Input
Output
Keyboard, Mouse
Display, Printer
Disk (where
programs,
data
live when
not running)
“CPU”
Notes: That is, any computer, no matter how primitive or advance, can be divided into five parts:
1. The input devices bring the data from the outside world into the computer.
2. These data are kept in the computer’s memory until ...
3. The datapath request and process them.
4. The operation of the datapath is controlled by the computer’s controller.
All the work done by the computer will NOT do us any good unless we can get the data back to the outside world.
5. Getting the data back to the outside world is the job of the output devices.
The most COMMON way to connect these 5 components together is to use a network of busses.

## Slide 22: Processor
Responsible of executing program stored in memory
  read instructions & input data
  execute
  store results (output data)
Control Unit (“otak”):
  interprete instruction
  control data transfer between registers
  menetapkan Prosesor bahasa yang komplek.( RISC vs. CISC)
Datapath (“otot”):
  ALU: Aritmetic & Logical Unit
  Exposed register
    Ukuran dari register prosesor menentukan satuan yang terkecil dari data (al., 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit computers)
  Hidden register

## Slide 23: Memory
Responsible penyimpanan instruksi / data
Setiap unit instruksi / data yang disimpan dalam sel memori, alamat dapat diketahui prosesor
Setiap sel memori dapat diakses oleh prosesor secara acak (RAM: random access memory)
Jumlah instruksi / data yang diakses oleh prosesor mungkin berbeda (1, 2, ..., n sel memori pada satu waktu)
Untuk mencapai trade-off antara kecepatan dan biaya.

## Slide 24: Input/Output (Device)
Responsive dalam berkomunikasi dengan dunia luar (dari komputer)
Perangkat mungkin berfungsi sebagai Input-saja, Output-only, atau keduanya perangkat (Input-Output) Input-saja: keyboard Output-only: layar monitor Input-Output: floppy disk, hard disk
data terjemahan dapat dibutuhkan ketika prosesor pertukaran data dengan perangkat I / O sehingga manusia dapat memahaminya

## Slide 25: Interkoneksi Antar-komponen Komputer (1/2)
Gbr. 5. (a) Tampak belakang komputer. (b) Bagian dalam komputer (tampak samping).
*Diambil dari http://www.ui.ac.id/pdpt/ppkk/PengenalanKomputer.html

## Slide 26: Interkoneksi Antar-komponen Komp.
Proc
Caches
Processor-Memory Bus
Memory
I/O Devices:
Controllers
adapters
Disks
Displays
Keyboards
Networks
Interconnected by a BUS
I/O Bus

## Slide 27: Aritmatika

## Slide 28: Mengapa Belajar Aritmatika
Mengerti bagian-bagian ALU
Memahami representasi Integer
Memahami cara operasi penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dengan representasi Integer
Memahami representasi floating point
Memahami operasi penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dengan representasi floating point

## Slide 29: Kode Biner
Data huruf yang akan dirubah menjadi kode ASCII
Dari kode ASCII dirubah menjadi Bilangan Biner
Data gambar merupakan kumpulan dari angka-angka yang merupakan perwakilan dari warna masing-masing titik/pixel, dan angka tersebut yang akan dirubah dalam bentuk biner
Semua data direpresentasikan/dituliskan dalam bentuk 0 dan 1

## Slide 30: Proses dikodekan dalam Biner
Sebagian besar operasi yang ada di dalam proses komputer adalah operasi aritmatika
Operasi aritmatika apa saja ?
  Penambahan
  Pengurangan
  Perkalian
  Pembagian

## Slide 31: Data yang bagaimana yang di operasikan ?
Adalah data yang berupa angka
Data angka digolongkan menjadi :
  Data bilangan bulat / integer
  Data bilangan pecahan / float
Apa yang akan kita pelajari sekarang
  Data integer dan float di representasikan dalam bentuk biner
  Cara agar data tersebut bisa di operasikan secara aritmatik

## Slide 32: ALU
Semua operasi dalam Komputer dikerjakan oleh ALU

## Slide 33: ALU ( Aritmatic Logic Unit )
Merupakan bagian CPU yang berfungsi membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data.
Semua proses ada disini

## Slide 34: Semua Proses ada di ALU
Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi ;
  Membawa data ke ALU untuk di proses
  Mengambil lagi hasil proses dari ALU

## Slide 35: Representasi Proses

## Slide 36: Diagram penyusun CPU dengan ALU didalamnya

## Slide 37: Penjelasan hubungan
Hubungan interkoneksi ALU dengan
  Register
  Unit Kontrol
  Flag
  Semuanya melalui Bus internal CPU

## Slide 38: Register, Flag, Kontrol Unit ?
Register adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register dikirim ke ALU untuk di proses, hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali.
Flag di set ALU sebagai hasil dari suatu operasi, Misalnya : Overflow flag, diset 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan.
Unit Kontrol akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU

## Slide 39: Mari belajar berhitung

## Slide 40: Representasi Integer
Sistem bilangan dengan Radix berbeda
  Biner
  Oktal
  Desimal
  Heksadesimal

## Slide 41: Representasi Bilangan Biner
Ada alasan mendasar kenapa bilangan biner dipilih untuk mekanisme representasi data komputer ??

## Slide 42: Alasannya

## Slide 43: Representasi Integer oleh Biner
Dalam sistem bilangan biner terdapat empat macam sistem untuk merepresentasikan Integer
  Representasi Unsign Integer
  Representasi nilai tanda ( Sign-magnetude)
  Representasi Bias
  Representasi Komplemen dua (Two’s Complement)

## Slide 44: Representasi Unsign Integer
Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan data pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan 1.
Suatu word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangandesimal 0 hingga 255
Contoh :
  0000 00002 = 0 10
  0000 00012 = 1 10
  1000 00002 = 128 10
  1111 11112 = 255 10

## Slide 45: Formula Representasi unsign Integer
Formulasi umum untuk representasi unsign integer N adalah :
Kelemahan:
  Hanya dapat menyatakan bilangan positif saja
  Sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif

## Slide 46: Representasi Nilai Tanda
Berangkat dari kelemahan unsign integer
Dikembangkan beberapa konvensi untuk menyatakan bilangan integer negatif

## Slide 47: Konvensi Representasi nilai tanda
Perlakuan bit paling berarti (paling kiri) didalam word sebagai tanda
Bila bit paling kiri adalah 0 maka bilangan tersebut positif
Bila bit paling kiri adalah 1 maka bilangan tersebut negatif

## Slide 48: Formulasi Representasi nilai tanda
Formulasi umum dalam signed integer N

## Slide 49: Kelemahan Representasi nilai tanda
Masalah pada operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan
Adanya representasi nilai ganda pada bilangan 0

## Slide 50: Representasi Bias
Digunakan untuk menyatakan exponen (bilangan pemangkat) pada representasi bilangan pecahan
Dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan mengurutkan bilangan negatif paling kecil yang dapat di jangkau sampai bilangan positif paling besar yang dapat di jangkau.
Mengatasi permasalahan pada bilangan bertanda yaitu +0 dan -0

## Slide 51: Representasi bias

## Slide 52: Formula representasi bias
Formulasi umum dalam biased integer N
Jika menggunakan bilangan bias 8 bit maka b akan bernilai 127, nilai ini didapat 2 dipangkatkan dengan dari n jumlah bit dikurangi dengan 1

## Slide 53: Representasi koplemen dua (Two’s Complement)
Merupakan perbaikan metode Nilai Tanda yang memiliki kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi bilangan nol.

## Slide 54: Geometric Depiction of Twos Complement Integers

## Slide 55: Representasi koplemen dua (Two’s Complement)

## Slide 56: Formula Representasi koplemen dua (Two’s Complement)
Formulasi umum dalam 2’s komplemen integer N

## Slide 57: Untuk mengetahui nilai dalam sistem komplemen dua dengan cara sebagai berikut :
Menghitung bilangan 2’s complemnt 8 bit

## Slide 58: Contoh Two’s Complement

## Slide 59: 2’s Complement

## Slide 60: 2’s Complement dan Bias

## Slide 61: Penjumlahan dan Pengurangan

## Slide 62: Aritmatika Integer
Membahas Operasi aritmatika Sistem Komplemen 2
  Penjumlahan
  Pengurangan
  Perkalian
  Pembagian

## Slide 63: Penjumlahan dan Pengurangan

## Slide 64: Penjumlahan dan Pengurangan
Pada sembarang keadaan, hasil operasi dapat lebih besar dari yang dapat di tampung ukuran word yang digunakan
Overflow
Bila terjadi Overflow, ALU harus membersihkan sinyal tentang keadaan ini sehingga tidak terdapat usaha untuk menggunakan hasil operasi tersebut.

## Slide 65: Overflow
Untuk mendeteksi overflow menggunakan aturan :
  Bila duabuah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi bila dan hanya bila memiliki tanda yang berlawanan

## Slide 66: ADDER
Pada proses penambahan yang ada di ALU diselesaikan dengan switch elektronik
Pertambahan dai dua buah digit binary (binary digit atau Bit) dilakukan oleh elemen ALU yang disebut Adder.

## Slide 67: Jenis Adder
Half Adder
Fungsinya adalah menambahkan dua buah binary digit dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry of
Input ada 2 macam yaitu X dan Y sedangkan outputnya berupa Sum dan Cary Of
Pada half adder hasil carry of tidak ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya

## Slide 68: Full Adder
Fungsi dari full adder adalah menambahkan dua buah binary digit serta carry of dari perhitungan sebelumnya dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry of
Input ada 3 macam yaitu X,Y,Ci (Carry of input yang dihasilkan oleh penambahan sebelumnya) sedangkan outputnya berupa Sum dan carry of Output
Pada full adder hasil cary of ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya

## Slide 69: 4 bit parallel binary adder menggunakan full adder

## Slide 70: Penjelasan
Input terdiri dari bilangan binary 4 bit yaitu yang pertama X3, X2, X1, dan X0 dan yang kedua adalah Y3, Y2, Y1 dan Y0
Contoh, dua buah bilangan binary 4 bit yang pertama adalah 1001 dan yang kedua adalah 0101

## Slide 71: Proses Penambahan
Proses penambahan dimulai dari digit yang paling kanan.
Prosesnya seperti apa :

## Slide 72: Proses Penambahan

## Slide 73: Proses Pengurangan
Proses pengurangan dapat digunakan mesin penambahan, yaitu dengan mengansumsikan :

## Slide 74: Cara mendapatkan bilangan Negatif (-)
Ubahlah bit-bit menjadi komplemen 1 termasuk bit tandanya
Perlakukan hasil pengubahan komplemen satu sebagai unsign binary integer kemudian tambahkan 1 pada LSBnya
Contoh :
0101 = 5
Dibalik menjadi 1010
Jika ditambah 1 +
1011

## Slide 75: Negatif (-) to Positif (+) and Positif (+) to Negatif (-)
Demikian juga sebaliknya (negatif ke positif) dapat dilakukan dengan algoritma yang sama
Tetapi cara ini terdapat dua anomali dalam sistem komplemen dua, yaitu pengubahan integer 0 dan – 128 seperti dijelaskan dibawah ini dengan contoh word 8 bit
0000 0000 = 0
Dibalik menjadi 1111 1111
Jika ditambah 1 +
10000 0000 Overflow dapat diabaikan
1000 0000 = - 128
Dibalik menjadi 0111 1111
Jika ditambah 0000 0001 +
Sama dengan 1000 0000 sama dengan -128

## Slide 76: Diagram proses pengurangan

## Slide 77: Perkalian dan Pembagian

## Slide 78: Perkalian dan Pembagian
Padaproses perkalian dapat dilakukan dengan melakukan penambahan berulang kali,
misal : 2 * 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

## Slide 79: Heuristik Method
Menggunakan pendekatan perkalian dengan pensil
  1011 Multiplicand (11 dec)
  x 1100 Multiplier (12 dec)
  0000
  0000
  1011
  1011
  10000100 Product (132 dec)

## Slide 80: Amati proses Perkalian Tadi
Apa kesimpulannya ???

## Slide 81: APA HASILNYA ??
Perkalian meliputi pembentukan produk-produk parsial dan untuk memperoleh hasil akhir dengan menjumlahkan produk-produk parsial
Definisi produk parsial adalah multipier bit sama dengan 0 maka produk parsialnya adalah 0, bila multiplier bit sama dengan 1 maka produk parsialnya sama dengan multipikan
Terjadi pergeseran produk parsial satu bit kekiri dari produk parsial sebelumnya
Perkalian dua buah integer bitner n-bit akan menghasilkan bentuk produk yang panjangnya sampai dengan 2n-bit.

## Slide 82: Kesimpulan Proses

## Slide 83: Penyederhanaan Masalah

## Slide 84: Penjelasan

## Slide 85
Perkalian tersebut diatas tidak berlaku untuk bilangan two’s Complement
Bagaimana representasi perkalian dengan two’s complement ???

## Slide 86: Perkalian dengan Two’s Complement

## Slide 87: Contoh
Perkalian komplemen dua antara 7 (0111) dan 3 (0011) :
Dimana
  Isi register M dengan 0111
  Isi Register Q dengan 0011

## Slide 88: Hasil Perkalian integer 7 dengan 3 adalah 0001 0101 = 21

## Slide 89: Pembagian

## Slide 90: Pembagian
Pembagian pada unsign binary seperti halnya pada sistem bilangan desimal
Istilah dalam pembagian :
  Dividend adalah bilangan yang dibagi
  Divisor Adalah bilangan Pembagi
  Quotient adalah hasil pembagian
  Remainders adalah sisa pembagian
  Partial remainders adalah sisa pembagian parsial

## Slide 91
001111
1011
00001101
10010011
1011
001110
1011
1011
100
Quotient
Dividend
Remainder
Partial
Remainders
Divisor

## Slide 92: Diagram Alir

## Slide 93: Penjelasan

## Slide 95: Pembagian Komplemen Dua
Algoritmanya
Muatkan divisor ke register M dan dividend ke register A dan Q. Dividend harus di ekspresikan sebagai komplemen dua 2n-bit
Geser A, Q kekiri sejauh 1 bit
Bila M dan A memiliki tanda yang sama, lakukan A A-M. Bila tandanya berbeda, lakukan A A+M
Operasi akan berhasil bila tanda A sesudah dan sebelum Operasi tetap
  Bila Operasi berhasil atau ( A=0 And Q=0 ), maka set Q0 1 dan simpan nilai A yang terakhir
  Bila operasi gagal, maka set Q0 0 dan simpan nilai A sebelumnya
Ulangi langkah 2 samapai 4 sampai terdapat posisi bit di Q
Remainders akan berada di A. Bila tanda divisor dan dividend sama, maka quotient akan berada di Q, sedangkan bila tanda tidak sama maka quotient yang benar adalah komplemen dua dari Q

## Slide 96: Formulasi Secara Umum
D = ( Q x V ) + R
Dimana
  D = dividend
  V = Divisor
  Q= Quotient
  R = Remainder

## Slide 97
Pembagian 7 (0111) dengan 3 (0011)

## Slide 98: SELAMAT MENCOBA

## Slide 99: Perkalian dengan Two’s Complement
Pembagian Komplemen Dua
Algoritmanya
Muatkan divisor ke register M dan dividend ke register A dan Q. Dividend harus di ekspresikan sebagai komplemen dua 2n-bit
Geser A, Q kekiri sejauh 1 bit
Bila M dan A memiliki tanda yang sama, lakukan A A-M. Bila tandanya berbeda, lakukan A A+M
Operasi akan berhasil bila tanda A sesudah dan sebelum Operasi tetap
  Bila Operasi berhasil atau ( A=0 And Q=0 ), maka set Q0 1
  Bila operasi gagal, maka set Q0 0 dan simpan nilai A sebelumnya
Ulangi langkah 2 samapai 4 sampai terdapat posisi bit di Q
Remainders akan berada di A. Bila tanda divisor dan dividend sama, maka quotient akan berada di Q, sedangkan bila tanda tidak sama maka quotient yang benar adalah komplemen dua dari Q

## Slide 100: Latihan
1. Berapakah hasil operasi berikut menggunakan operasi two’s Complement
011001 X 001101 =
01111 X 01000 =
11011 X 10010 =
011001 / 0110 =
100011 / 0011 =
0100011 / 1101 =
2. Berapakah bilangan biner dari
234,787
76,564
124,767

## Slide 101
111001111
11011
1111001 +
110001001
11111
100010 -
1110010
11001 x

## Slide 102
562523
2347
76254 +
13561
245
765 -
7654
76 x

## Slide 103
34AC98
3FDC
FACDE +
FF2349
AD34
ADDC -
BCF450
3EF x